# TRATAMIENTO DE PISCINAS

Está generalizado que los tratamientos de piscinas se basen todos en el empleo del TRICLORO (en formato de tableta compactada y granulado), el DICLORO (mismo soporte que el Tricloro), el HIPOCLORITO SODICO (en formato líquido) y el HIPOCLORITO CALCICO (en sólido)

Partiendo de la base del TRICLORO, se comercializan muchos productos para el tratamiento de piscinas: los más conocidos son las tabletas de cloro de disolución lenta, y los famosos cloros "multiservicios"

El porcentaje de propietarios que utilizan incorrectamente el cloro es muy elevado, en muchos casos temerario.

En la red pública el agua es corriente, está en movimiento, en una piscina el agua es ESTANCA

El agua en las piscinas es la misma durante muchísimo tiempo, en el empleo del TRICLORO y el DICLORO el ácido cianúrico se va almacenando. El cloro se va volatilizando y cada vez tenemos que utilizar mayores cantidades.

Por desgracia en el sector de mantenimiento de piscinas no hay suficientes profesionales que aconsejen debidamente, debido a que no tienen los conocimientos suficientes.

El exceso de subproductos cloraminas llega a colapsar la eficacia del cloro libre y genera IRRITACIÓN, TOXICIDAD Y es reconocidamente CANCERÍGENO.

DEBE SABER:

El cloro libre debe estar entre 0,6 a 1,5 mg/l

El pH entre 7.0 y 7.6

El ácido cianúrico de 15 mg/l a 50 mg/l

Alcalinidad total entre 80 mg/l y 135 mg/l

La Dureza entre 200 mg/l y 400 mg/l

Consulte siempre con expertos en tratamientos de agua, personal cualificado Técnicos superiores

NO PERMITA EL USO DE PASTILLAS SIN QUE LE ANALICEN EL ÁCIDO CIÁNURICO.